## Slide 1: Blattbildung Allgemein
Modul 1.1.1

## Slide 2: Themen:
Unterschied Papier und Karton
Parameter und Eigenschaften
Formation
Grundtypen von Papiermaschinen
Grundtypen von Kartonmaschinen

## Slide 3: Unterschied Papier und Karton
= Bis zu einer Flächenbezogenen Masse von 225 g/m²
Papier
Karton
Pappe
= Erzeugnisse mit einer Flächenbezogenen Masse von 225 -600 g/m²
= Erzeugnisse über einer Flächenbezogenen Masse von 600 g/m²

## Slide 4: Parameter und Eigenschaften
Die Blattbildung beeinflusst die nachstehenden Parameter und Eigenschaften:
Flächenbezogene Masse
Füll und Feinstoffverteilung im Blatt
Festigkeitseigenschaften

## Slide 5: Aufgaben in der Blattbildungszone
Die Trennung der Feststoffe von Flüssigkeiten erfolgt durch Filtration, wobei mechanische und hydraulische Prozesse zum Einsatz kommen.
Homogene Faserstofforientierung in x-, y- und z-Richtung
Bildung einer geschlossenen Oberflächenstruktur

## Slide 6: Formation
Was versteht man unter Formation:
Die Formation ist nach ISO 4046 definiert als die Art und Weise, wie Fasern verteilt, angeordnet und miteinander vermischt werden, um ein Papier zu bilden. Im Papiermacherjargon bezieht sich der Begriff "Formation" auf kleinräumige, stochastische (zufällige) Schwankungen in der Masse des Papiers, die Wellenlängen von bis zu etwa 200 mm aufweisen. Diese schwankende Struktur ist auch als "Durchsicht" bekannt.
Parameter für gute Formation:
-Einsatz von Doppelsiebformer -Flacher Strahlauftreffwinkel
-Kurzfaserstoff -Einsatz Egoutteur
-Geringe Stoffdichte im Stoffauflauf

## Slide 7: Grundtypen von Papiermaschinen
Je nach Geschwindigkeitsbereich und der gewünschten Papierqualität kommen verschiedene Papiermaschinenkonstruktionen zum Einsatz. Grundsätzlich unterscheidet man aufgrund ihrer Bauweise zwischen den folgenden Typen von Papiermaschinen.
-Langsiebpapiermaschinen
-Yankeemaschinen
-Rundsiebmaschinen
-Kombinierte Papiermaschinen
-Doppelsiebformerpapiermaschinen

## Slide 8: Langsiebmaschinen